## Slide 1: Panasonic PLC Eğitimi

## Slide 2: Farklı İhtiyaçlar için Farklı Seçenekler
FP0
FPe
FP2
FP
FP X
FP7
FP0-R

## Slide 3
Standart Haberleşme Protokolü
128 Noktaya Kadar Kontrol
Gerçek Zaman Saati
10 Kword Hafıza
FP0

## Slide 4: FP0 Özellikleri
Her CPU için, sağına 3 modül eklenerek genişleme
Ek modüllerle 128 Giriş/Çıkış’a Kadar Denetleme
Genişleme Modüllerini Eşzamanlı Kullanabilme
LED’ler aracılığıyla işleyişin PLC üzerinden takibi
Dünya Standardı RS232 Haberleşme Protokolü

## Slide 5: FP0 Özellikleri
0,9ms’lik Basit Komut İşleme süresi
Floating Point işlem kabiliyeti
PID (auto tuning) kontrol imkanı
İki eksen pozisyon kontrolü
Online edit imkanı
FP0 üretimden kalkmış ve yerini FP0-R’ye bırakmıştır

## Slide 6: FP0-R
Standart Haberleşme Protokolü
+
COM port
128 Noktaya Kadar Kontrol
Gerçek Zaman Saati
32 Kword Hafıza
miniUSB portu

## Slide 7: FP0-R
16K/32K step program hafızası
12K/32K word data register hafızası
3000 step’e kadar 0.08µs komut işleme hızı 3000 step üzeri 0.58µs
Standart mini USB 2.0 portu
Aynı anda 6 yüksek hızlı sayıcı girişi ve 4 kanal pals çıkışı kullanma imkanı
Modbus RTU protokolü ve PLC link desteği

## Slide 8: FP0-R
128 tane giriş/çıkış’ a kadar denetleme imkanı
T32 modelinde takvim özelliği (Gerçek zaman saati)
F32 modelinde batarya ihtiyacı olmadan tüm hafıza alanlarını kalıcı kullanabilme özelliği
Profibus DP (Slave,FP0-DPS2 modülü)
4 kanal/8 kanal termokupl,6 kanal RTD modülü
4 Kanal/8 Kanal analog İnput modülü
4 AI/2 AO, 2AI/1AO modülü
4 Kanal Analog Output modülü

## Slide 9: FP0-R Genişleme Modülleri
Dijital Giriş/Çıkış Modülleri
Analog Giriş/Çıkış Modülleri
Termokupl Modülleri

## Slide 10: FP0-R Dijital Giriş/Çıkış Modüllleri
8/16 giriş modülleri
8/16 çıkış modülleri
Çıkış modüllerinde Röle/Transistör seçeneği
4x4/8x8/16x16 giriş çıkış modülleri

## Slide 11: FP0-R Analog Giriş Modülleri
4 veya 8 AI modülü
12-14 bit çözünürlük
+/-10V, +/-5V
0-5V 0-10V
0-20mA giriş
AD8
AD4

## Slide 12: FP0-R Analog Çıkış Modülleri
4 AO modülü
12-14 bit çözünürlük seçeneği
+/-10V, +/-5V
0-5V, 0-10V
0-20mA, 4-20mA çıkış seçenekleri
DA4

## Slide 13: FP0-R Analog Giriş/Çıkış Modülleri
4AI 2AO Tek modül
2AI 1AO Tek modül
12-14 bit çözünürlük
+/-10V,+/-5V giriş ve çıkış
0-5V,0-10V giriş ve çıkış
0-20mA sadece giriş
0-20mA veya 4-20mA çıkış olarak tanımlanabilmektedir.
A42
A21

## Slide 14: FP0-R Termokupl Modülleri
Gerçek sıcaklık kontrolü: Integer PID yerine Floating Point PID
J, K, T, R tipi termokupllarla kullanılabilme
Vida terminalli
Dip switch ile ayar

## Slide 15
Kompakt ve Sağlam Gövde
Özelleştirilebilir Mesajlar
3 Renkli Ekran
FP0 Gücünde
Programlanabilir 6 tuş
FP-e

## Slide 16: Görüntülü PLC
3 Renk, 2 Satır, 5 Karakterli Ekran
Ekrana Yazı Yazabilme
Gerçek Zaman Saati
Yüksek Hızlı Sayma Fonksiyonu: 10Khz
Termokupl Girişi
0,9ms’lik Basit Komut İşleme Süresi
Dünya Standardı RS232 Haberleşme Protokolü
Panele Yerleştirmeye Hazır; IP66 Standardına Uygun Sugeçirmez Ön Yüz
Online Edit İmkanı

## Slide 17: FPS
Servo/Step Motor Uygulamalarında Konum Kontrolü
376 giriş/çıkış’a kadar kontrol edebilme
Haberleşme kasetleri ile çoklu haberleşme seçenekleri

## Slide 18: Pozisyon Kontrolünde Doğru Çözüm
Yüksek hızlı sayıcı 4 Kanal 50 KHz
2 Eksen 100 KHz’e kadar hız kontrolü
0,32µs Basit Komut İşleme Süresi
Sağa 3 modül, sola 4 modül eklenerek genişleme
Ek Modüllerle 376 Giriş/Çıkışa kadar kontrol imkanı
Doğrusal ve Dairesel Enterpolasyon Fonksiyonları
RTEX haberleşme protokolü desteği

## Slide 19: FPG Özellikleri
PID (auto tuning) kontrol imkanı
Floating point işlem kabiliyeti
Gelişmiş haberleşme Yetenekleri – PLC-PLC ağları
Profibus,Profinet,Canopen haberleşme desteği
Dahili mini potans özelliği
CPU da röleli çıkış seçeneği
LED’ler aracılığıyla işleyişin PLC üzerinden takibi
Geniş Bellek -Veri Belleğinin Arttırılabilmesi

## Slide 20: Genişleme Modülleri
Dijital Giriş/Çıkış Modülleri
Analog Giriş/Çıkış Modülleri (FP0R Modülleri)
Gelişmiş Haberleşme Yetenekleri
Profibus Master/Slev Modülü
Canbus Master /Slev Modülü
Devicenet Master/ Slev Modülü
RTEX haberleşme Modülü

## Slide 21: Dijital Giriş/Çıkış Modülleri
FP0R genişleme modüllerini kullanabilme
Özel genişleme modülleri
1/ 2 eksen kontrol modülü
  1-4Mpals
  1-500Kpals; seçenekleri

## Slide 22: RTEX haberleşme Modülleri
2-4-8 li 3 tip modül seçimi
Kolay kurulum ve devreye alma imkanı
Yüksek hızda haberleşme 100mbps
Maksimum 16 eksen kontrolü

## Slide 23: Haberleşme Kartuşları
RS232 haberleşme kartuşları
  COM1: Tek kanal
  COM2: İki kanal
RS485 haberleşme kartuşları
  COM3: Tek kanal
Combo haberleşme kartuşları
  COM4: Tek kanal RS232, tek kanal RS485

## Slide 24: FP2/C1
Yüksek Hız
Standart Haberleşme Protokolleri
Uygun Hacim
2048 I/O

## Slide 25: FP2/C1 Özellikleri
Kompakt Boyutlar
0,35ms Basit Komut İşleme Süresi
Veri İşleme İçin Özel Komutlar
Online Edit imkanı
Standart RS232 Port’u
PROFIBUS ve MEWNET ağlarına bağlanabilme
Pozisyon Kontrol Modülleri ile Çok Eksenli Kontrol
2048 giriş/çıkış a kadar denetleme

## Slide 26: FP2/C1 Özellikleri
16K step program hafızası
Backplane seçiminde esneklik: 5, 7, 9, 12, 14 seçenekleri
Backplane üzerinde 12 modülle genişleyebilme
Tek CPU’ya toplam 25 modül bağlayabilme: İki backplane’i seri bağlama olanağı

## Slide 27: FP2/C2L-C2 Özellikleri
0,03ms Basit Komut İşleme Süresi
Veri İşleme İçin Özel Komutlar
Online Edit imkanı
Standart RS232 Port’u
PROFIBUS ve MEWNET ağlarına bağlanabilme
32k step program hafızası (C2-L)
60k step program hafızası (C2)

## Slide 28: FP2/C2L-C2 Özellikleri
Backplane seçiminde esneklik: 5, 7, 9, 12, 14 seçenekleri
Backplane üzerinde 12 modülle genişleyebilme
Tek CPU’ya toplam 25 modül bağlayabilme: İki backplane’i seri bağlama olanağı
Ek Modüllerle 8192 Giriş/Çıkış’a kadar Denetleme
Farklı güç kaynağı seçenekleri
LED’ler aracılığıyla işleyişin PLC üzerinden takibi

## Slide 29: Genişleme Modülleri
Dijital Giriş/Çıkış Modülleri
Analog Giriş/Çıkış Modülleri
Hızlı Sayıcı Modülleri
Pals Giriş/Çıkış Modülleri
Pozisyon Kontrol Modülleri
Network Modülleri
Gerçek Zaman Saati Kartı
Bus Modülleri
Arttırılabilir EPROM Bellek

## Slide 30: FP2 Dijital Giriş/Çıkış Modüllleri
16/64 giriş modülleri
16/64 çıkış modülleri
Çıkış modüllerinde Röle/Transistör seçeneği
32x32 giriş çıkış modülleri

## Slide 31: FP2 Analog Giriş/Çıkış Modülleri
4 kanal çıkış seçeneği
8 kanal giriş seçeneği
16 bit çözünürlük
Termokupl, RTD ve gerilim, akım okuma imkanı

## Slide 32: FP2 Hızlı Sayıcı Modülleri
4 eksen
200Khz
Saniyede 200.000 pals (sayma)
Sayma aralığı:
  -2,147,483,648 - +2,147,483,647

## Slide 33: FP2 Pals Giriş/Çıkış Modülleri
Step motor kontrolü
4 eksen
100Khz
Saniyede 100.000 pals (sayma)
Sayma aralığı:
  -2 milyar - +2 milyar

## Slide 34: FP2 Pozisyon Kontrol Modülleri
4/2 eksen konum kontrolü
Farklı kontrol secenekleri
  Home search
  JOG (Forward/reverse)
  Absolute mode
  Incremental mode
  JOG positioning
Pals çıkış alma

## Slide 35: FP2 RTEX Modülleri
2-4-8 li 3 tip modül seçimi
Kolay kurulum ve devreye alma imkanı
Yüksek hızda haberleşme 100mbps
FP2-C2 de H tipi backplane ile 32 modül (32x8=256 eksen kontrolü)
FP2-C1 de 16 modül ile (16x8=128 eksen kontrolü)

## Slide 36: FP2 Ethernet Modülleri
TCP/IP ve UDP/IP desteği
Eth.Program yükleme özelliği
Max.8 Kullanıcı desteği
Mewtocoll ve Transparent hab.
protokol desteklenir.
(Modbus TCP/IP yok)

## Slide 37: FP2 Bus Modülleri
5 li
7 li
9 lu
12 li
14 lü

## Slide 38: FP X
32 Kstep Program Alanı
0.32 s Komut İşleme Süresi
300 Noktaya Kadar Genişleme

## Slide 39: Kullanıcı Dostu Dizayn
Farklı tip genişleme kasetlerinden 3 taneye kadar kullanılabilir
FP0R Modülleri kullanılarak genişlemeye devam edilebilir.
USB Port aracılığıyla program yükleme imkanı.
Upload engelleme özelliği program kopyalanmasına karşı korumalıdır.
3 Haberleşme portu ekleme şansı ve PLC Link, Modbus RTU sayesinde üst düzey haberleşme imkanı.

## Slide 40: Ürün Sıralaması
AFPX-C14R / C14TD
Giriş: 8 / 8
Çıkış: 6 röle / 6 tr.
(Relay 2A)
AFPX-C60R / C60T / C60TD
Giriş: 32 / 32 / 32
Çıkış: 28 röle / 28 tr. / 28 tr.
(Relay 2A)
<CPU Modülleri>
AFPX-C30R / C30T / C30TD
Giriş: 16 / 16 / 16
Çıkış: 14 röle / 14 tr. / 14 tr.
(Relay 2A)

## Slide 41: Genişleme Modül ve Kasetleri
AFPX-E16R
Giriş: 8
Çıkış: 8
(Relay 2A)
AFPX-E30R
Giriş: 16
Çıkış: 14
(Relay 2A)
AFPX-COM1 (RS232C 1kanal)
AFPX-COM2 ( RS232C 2kanal)
AFPX-COM3 ( RS485/422 1kanal)
AFPX-COM4 ( RS232C+RS485)
AFPX-COM5 ( RS232C+Ethernet)
AFPX-COM6 (RS485 / 2 kanal)
AFPX-IN8 (8 x DC giriş)
AFPX-TR8 (8 Transitör çıkış)
AFPX-AD2 (2 x Analog giriş)
AFPX-DA2 (2 x Analog çıkış)
AFPX-PLS (Yüksek Hızlı Sayıcı + Pals Çıkışı)
AFPX-MRTC (Master hafıza Gerçek Zaman Saatli)
AFPX-A21 (2 analog giriş / 1 analog çıkış)
<Genişleme Modülleri>
<Fonksiyonel Genişleme Kasetleri>
Not: Maksimum 8 adet kendi modüllerinden kullanılabilir veya 7 adet kendi modüllerinden FPX-EFP0 çeviri aparatı ile 3 adet de FP0R ek modüllerinden kullanılabilir.
Not: 2 adet AFPX-E16 modülü yan yana takılmamalıdır.
FPX-EFP0

## Slide 42: CPU’ya Eklenebilecek Maksimum Kaset Sayısı
FPX-C14: Max. 2 tane
FPX-C30/C60: Max.3 tane
Haberleşme kasetlerinin ekleneceği kısım
(Sadece 1 adet haberleşme kaseti eklenebilir)
Üst kısma sadece haberleşme kasetleri 3. fonksiyon kaseti olarak eklenebilir.
(sadece 1 tane haberleşme kaseti eklenebilir.)

## Slide 43: FPX Çeşitli Ürün Modelleri
<CPU Modülleri>
AFPX-C38AT
Giriş: 24
Çıkış: 14 Tr
Analog giriş: 4
Analog çıkış: 2
FP-X0L40MR
Giriş: 24
Çıkış: 12 röle + 4Tr.
Analog giriş: 2
1Ad RS-485

## Slide 44: FPX-C38AT
24 (Npn,Pnp) giriş, 14 Npn çıkış
Genişleme modülleri ile max. 278 giriş/çıkış desteği
32K step program hafızası
0.32µs komut işleme süresi
32K word data register hafızası
Yüksek hızlı sayıcı (1faz 8 kanal, 2faz 4 kanal)
4 analog giriş / 2 analog çıkış (12bit)
AI: 0-10V,0-5V,0-20mA AO:0-10V,0-20mA
FPX-C30-C60 serisi ile aynı ek özelliklere sahip
MRTC kaseti olmadan sadece pil ile RTC desteği

## Slide 45: FP-X0L40MR
24 (Pnp/Npn) giriş, 12 röle çıkış, 4 Npn çıkış
Maksimum 3 genişleme modülü takabilme özelliği
Maksimum 216 I/O imkanı
8Kstep program alanı
Toolport RS232 (MEWTOCOL slave)
Comport RS485 (Modbus RTU,PLC link,mewtocol master/slave)
3000 step’e kadar 0,08µs komut işleme süresi
3000 step üstü için 0.58µs komut işleme süresi
Dahili 10bit 2 Analog giriş (potans,voltaj,termistör)

## Slide 46: PLC Link
Program yapmadan PLC Link (MEWNET-W0) ile FP7 FP0R FPX FP2 ve FP arasında haberleşme sağlanabilir.
- PLC programlarında data paylaşımı
- Bazı istasyonlarda hata olsa dahi haberleşmeye devam edilir
- 115.2kbps (Bu boyutta max. Hız.)
- 1200m (Bu boyutta max.)
- FP-X ve FP  komut ile istasyon no set edebilir
HMI ile de istasyon no değiştirilebilir
Açıklama | Özellikler
İstasyon no | 16
Haberleşme Hızı | 115.2kbps
Haberleşme Mesafesi | 1200m
PLC link kapasitesi | 128 word (Link data register) 64 word (Link röle)
Haberleşme Metodu | Ondalıklı Sayı Master
16 istasyon, izole RS485 (115.2kbps, 1200m)

## Slide 47: FP7

## Slide 48: FP7 CPU Özellikleri
11ns (0.011 µs) Çevrim Süresi
234Kstep Ladder alanı
Dahili Mini Usb ve Comport RS232 özelliği
CPU tipine göre dahili Ethernet Port özelliği
Dahili SD kart takabilme özelliği
Pilsiz bütün alanları kalıcı olabilmesi özelliği
Ladder ve Data Register alanlarının arttırılıp azaltılması özelliği
Ftp Client ,Server özelliği
Web Server Özelliği
Email gönderebilme özelliği

## Slide 49: FP7 CPU Tipleri ve Özellikleri
Ürün Tipleri |  | Standart program kapasitesi | Maks.program kapasitesi | Çevrim Süresi | Ethernet Fonksiyonu | SD Kart Fonksiyonu | Özel Şifreleme Fonksiyonu | Ürün Adı
FP7 CPU | Standart Modeller | 196 k step | 234 k step | 11 ns | Dahili | Dahili | - | AFP7CPS41E
 |  | 120 k step | 120 k step | 11 ns | Dahili | Dahili | - | AFP7CPS31E
 |  | 120 k step | 120 k step | 11 ns | - | Dahili | - | AFP7CPS31
 | Güvenliği Arttırılmış Tip | 196 k step | 234 k step | 11 ns | Dahili | Dahili | Dahili | AFP7CPS41ES
 |  | 120 k step | 120 k step | 11 ns | Dahili | Dahili | Dahili | AFP7CPS31ES
 |  | 120 k step | 120 k step | 11 ns | - | Dahili | Dahili | AFP7CPS31S
 | Düşük Maliyetli Tip | 64 k step | 64 k step | 14 ns | - | - | - | AFP7CPS21

## Slide 50: CPU Ladder ve Data alanlarının Değişimi
Program
192k step
Veri Alanı
256k word
Program
150k step
Data register
512k word
Program
235k step
Data registır
128k word
Varsayılan ayarlar
Daha fazla veri alanı
Daha fazla program alanı
Özellikler, daha fazla veri alanına ihtiyaç duyulan izleme uygulamasına uygundur
Özellikle karmaşık hesaplamalar yapılan uygulamalara uygundur
Not : 256k word’e kadar DT alanı kalıcı hafıza olarak set edilebilir.
Program (Step) | Data Registır (w)
234k | 64k
221k | 128k
196k | 256k
145k | 512k
52k | 976k

## Slide 51: FP7 CPU Donanım Yapısı
Güç Kaynağı Modülü
CPU
Genişleme modülü
Sonlandırıcı kapak
Güç kaynağı modülü sadece AC besleme istenildiğinde
kullanılabilir
FP7 PLC panoda bulunan harici bir DC güç kaynağı ile çalıştırılabilir, 3A’lik bir çıkış yeterlidir.
Bu nedenle FP7 Güç Kaynağı modülünün kullanımı opsiyonel dir.

## Slide 52: FP7 CPU Ek Kaset Yapısı
Haberleşme Kasetleri
Uygulama Kasetleri

## Slide 53: FP7 Haberleşme Kasetleri
AFP7CCS1 1 CH RS232C
AFP7CCS2 2 CH RS232C
AFP7CCM1 1 CH RS422 veya RS485
AFP7CCM2 2 CH RS422 veya RS485
AFP7CCS1M1 1 CH RS232C ve 1 kanal RS485
AFP7CCET1 1 CH Ethernet Portu

## Slide 54: FP7 Uygulama Kasetleri
AFP7FCAD2 2 CH AI modülü
(0-10V, 0-5V, 0-20mA)
AFP7FCA21 2 CH AI 1CH AO modülü
(Giriş: 0-10V, 0-5V, 0-20mA)
(Çıkış: 0-10V, 0-5V, 0-20mA)
AFP7FCTC2 2 CH Termokupl Giriş Modülü
(K tipi ve J Tipi desteklenmektedir.)

## Slide 55: FP7 Güç Üniteleri
AFP7PSA1
  Giriş: 100-240V AC
  Çıkış: 24V DC 1.0A
  Sistem hatasında alarm output kontağından çıkış alabilme
AFP7PSA2
  Giriş: 100-240V AC
  Çıkış: 24V DC 1.8A
  Sistem hatasında alarm output kontağından çıkış alabilme

## Slide 56: FP7 Dijital Giriş/Çıkış Modülleri
DC Input Modülleri
  AFP7X16DW
  AFP7X32D2
  AFP7X64D2
Röle Output Modülleri
  AFP7Y16R
Transistör Output Mod. (NPN)
  AFP7Y16T
  AFP7Y32T
  AFP7Y64T

## Slide 57: FP7 Dijital Giriş/Çıkış Modülleri
Transistör Output Mod. (PNP)
  AFP7Y16P
  AFP7Y32P
  AFP7Y64P
DC Input Trans. Output (NPN)
  AFP7XY64D2T
DC Input Trans. Output (PNP)
  AFP7XY64D2P

## Slide 58: FP7 Analog Giriş/Çıkış Modülleri
Analog Input Modülü
  AFP7AD4H, AFP7AD8
    Gerilim ve Akım
    0-10v,-10/+10V,0-5V,1-5V,0-20ma,4-20ma
    Dönüşüm Oranı: 25µs/kanal
    Çözünürlük: 16 bit
Analog Output Modülü
  AFP7DA4H
    Gerilim ve Akım
    0-10v,-10/+10V,0-5V,1-5V,0-20ma,4-20ma
    Dönüşüm Oranı: 25µs/kanal
    Çözünürlük: 16 bit

## Slide 59: FP7 Termokupl ve RTD Modülleri
8 Kanal Termokupl Modülü
Desteklenen tipler:K, J, T, N, R, S, B, E, PLII,WRe5-26
    Gerilim ve Akım Giriş Bağlayabilme
    0-10v,-10/+10V,0-5V,1-5V,0-20ma,4-20ma
    Çözünürlük 16 Bit
    PLC yazılımından giriş tipini ayarlayabilme
8 Kanal RTD Modülü
Desteklenen tipler:Pt100, JPt100, Pt1000
    PLC yazılımından giriş tipini ayarlayabilme

## Slide 60: FP7 Yüksek Hızlı Sayıcı Modülleri
AFP7HSC2T (2 faz 2kanal)
  16 MHz (4Mhzx4 ile çarpılırsa)
  Frekans okuma özelliği
  1 Faz 4 Kanal giriş özelliği
AFP7HSC4T (2 faz 4kanal)
  16 MHz (4Mhzx4 ile çarpılırsa)
  Frekans okuma özelliği
  1 Faz 8 Kanal giriş özelliği

## Slide 61: FP7 Pozisyon Kontrol Modülleri
AFP7PP02T (2 Eksen)
AFP7PP04T (4 Eksen)
  Transistör çıkışlı
  1pps’den 500Kpps’e kadar hız aralığı
  Elektronik kam ve dişli fonksiyonu
  Lineer ve dairesel enterpolasyon
AFP7PP02L (2 Eksen)
AFP7PP04L (4 Eksen)
  Line driver çıkışlı
  1pps’den 4Mpps’e kadar hız aralığı
  Elektronik kam ve dişli fonksiyonu
  Lineer ve dairesel enterpolasyon

## Slide 62: FP7 Pals Çıkış Modülleri
AFP7PG02T (2 Eksen)
AFP7PG04T (4 Eksen)
  Transistör çıkışlı
  1pps’den 500Kpps’e kadar hız aralığı
  Absolute ve İncremental Mod.
  Home,Jog ve Jog Pozisyon Mod.
AFP7PG02L (2 Eksen)
AFP7PG04L (4 Eksen)
  Line driver çıkışlı
  1pps’den 4Mpps’e kadar hız aralığı
  Absolute ve İncremental Mod.
  Home,Jog ve Jog Pozisyon Mod.

## Slide 63: FP7 Seri Haberleşme Modülü
RS232 veya RS485 haberleşme modülü
  CPU nun yanına max.8 modül takılabilir.
    Her modül 2 kaset alır.
    Her bir kasette çift port olabilir.
    Mewtocol,Modbus RTU Master veya Slev ,General Com. Ve PLC link Desteklenir.
    Ethernet kaseti kullanılamaz.
    Sadece ilk kasetin (Modülün değil) ilk Comportu PLC link i destekler.

## Slide 64: FP7 Fieldbus Master Modülleri
PROFIBUS Master
DeviceNet Master
CANopen Master
PROFINET I/O Kontrol Modülü

## Slide 65: FP7 Uzak I/O Master Modülü
Master Modül
  AFP7PHLSM
    Max. 1008 I/O noktası
    6/12 Mbps haberleşme hızı
    Toplam mesafe
      200m ( 6 Mbps)
      100m (12 Mbps)
    Max. 63 tane slave bağlanabilir

## Slide 66: FP7 PHLS Uzak I/O Modülleri
Slave Modüller
  AFPRP1X08D2 (DC Input/8)
  AFPRP1X16D2 (DC Input/16)
  AFPRP1Y16T (Trans. Output/16)
  AFPRP1XY16D2T (DC Input 8 / Trans. Output 8)
  AFPRP2X08D2E (DC Input/8)
  AFPRP2X16D2 (DC Input/16)
  AFPRP2Y16T (Trans. Output/16)
  AFPRP2XY16D2T (DC Input 8 / Trans. Output 8)
  AFPRP2Y04R (Röle Output)

## Slide 67
Teşekkürler…